8 KANAŁOWY PROFESJONALNY STEROWNIK TYP 830

# 1. Opis przycisków pilota

## 2. Programowanie nowych pilotów

Kiedy sterownik jest wyłączony (blokada zapłonu wyłączona)

Włącz stacyjkę

Naciśnij wyłącznik serwisowy na 3 sekundy

Kierunkowskazy migną raz

Naciśnij 1 przycisk w pierwszym pilocie

Naciśnij 1 przycisk w drugim pilocie

Wyłącz stacyjkę

Kierunkowskazy migną raz, piloty zaprogramowane.

Można zaprogramować maksymalnie cztery piloty.

## 3. Tabela funkcji

| PILOT | FUNKCJA |
| --- | --- |
| Przycisk 1 | Zamknięcie zamka i włączenie blokady zapłonu |
| Przycisk 2 | Otwarcie zamka i wyłączenie blokady zapłonu |
| Przycisk 3 | Kanał 1 |
| Przycisk 4 | Kanał 2 |
| Przycisk 1 z 3 | Kanał 3 |
| Przycisk 2 z 4 | Kanał 4 |
| Przycisk 1 z 2 | Kanał 5 |
| Przycisk 3 z 4 | Kanał 6 |

#### 4. Zamykanie

Naciśnij przycisk 1 pilota. Zamek zostanie zamknięty, światła kierunkowskazów migną raz,

na wyjściu blokady zapłonu pojawi się masa. Impuls masowy do sterowania zamkiem trwa

1 sekundę, jeżeli przycisk przytrzymasz dłużej impuls będzie dłuższy do sterowania zamka pneumatycznego.

#### 5. Otwieranie

Naciśnij przycisk 2 pilota. Zamek zostanie otworzony, światła kierunkowskazów migną dwa razy, Blokada zapłonu zostanie wyłączona. Impuls masowy do sterowania zamkiem trwa

1 sekundę, jeżeli przycisk przytrzymasz dłużej impuls będzie dłuższy do sterowania zamka pneumatycznego.

6. + 12V po włączeniu stacyjki

Kiedy żółty przewód podłączony jest do +12V po włączeniu stacyjki to włączenie sterownika

nie powoduje pojawienia się masy na przewodzie blokady zapłonu. Zabezpiecza to przed przypadkowym uruchomieniem blokady podczas jazdy.

# 7. Awaryjne wyłączenie

Awaryjne wyłączenie używamy gdy np. zgubimy pilota.

Kiedy sterownik jest włączony

Włącz stacyjkę

Naciśnij wyłącznik serwisowy na 3 sekundy. Swiatła kierunkowskazów migną dwa razy.

#### 8.  Kanał 1

Naciśnij przycisk 3 pilota. Sygnał masy pojawi się na wyjściu do czasu puszczenia przycisku.

:

:

# 13. Kanał 6

Naciśnij przycisk 3 z 4 pilota. Sygnał masy pojawi się na wyjściu do czasu puszczenia przycisku

14. Schemat podłączenia:

Obciążalność wyjść 500mA

Wszystkie wyjścia podają masę do sterowania przekaźników.